台山市人民法院采购项目

采

购

文

件

采购项目编号：TSFY-2021010

采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期）

台山市人民法院编制

发布日期：2021年 12月 14日

目   录

第一部分　报价邀请函	1

第二部分　用户需求书	2

第三部分　报价文件格式	9

# 第一部分　报价邀请函

各潜在报价人：

台山市人民法院就台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期）进行国内公开采购，欢迎符合资格条件的报价人参加报价，有关事项如下：

一、采购项目编号：TSFY-2021010

二、采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期）

三、项目内容及需求：详见采购文件第二部分《用户需求书》。

四、采购预算：￥250000.00元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

五、报价人资格要求：

1、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

2、必须具有从事本项目的经营范围和专业技术能力。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5、本项目不接受联合体报价。

六、采购文件公示时间：2021年 12月14日9时00分－2021年12月16日16时00分

七、采购文件公示/下载：www.hscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

八、咨询答疑会：本项目不举行答疑会，详情可直接向采购人了解。

九、递交报价文件截止时间：2021年12月16日16时00分.

十、递交报价文件地点：台山市台城街道沙岗湖路62号办公大楼6楼603室（注：报价人代表以密封包装方式递交）

十一、开标地点：台山市人民法院（台山市台城街道沙岗湖路62号）

十二、采购人和联系方式：联系人：梁先生，联系电话：0750－5557160

十三、采购代理机构：无

十四、公告信息查询：www.tscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

若采购文件有任何修改或更正通知，报价截止时间前24小时在原公告栏发布。

# 第二部分　用户需求书

一、项目概述

（一）基本情况

1、项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期）

2、采购预算：￥250000.00元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

（二）项目背景

存在若干台NVR存储设备，存储分布在不同的设备中，部分采用NVR存储，存储设备多，导致占地资源广，存储容量有限，后续扩容苦难，且存储安全性无法满足数据安全性能需求。台山市人民法院目前使用的监控平台老旧，接入前端路数有限，支持前端路数少，不满足以后扩容的需求，功能单一，无法实现智能管理事件预警，对于后续智能化系统的升级和AI前端设备的接入存在较大的阻碍，系统扩展灵活性不强。当前台山市人民法院面临着视频共享、数据监管等平台级联打通问题，无法将数据共享化，没有建立跨部门、跨网络数据共享应用管理机制，上级部门平台无法接入，无法对下级法院进行有效管控。另外，监控室走线困难，运维困难，整体上设备安装缺少规划，导致走线混乱。

为解决目前存在的问题，需对现在监控平台等现在进行改造升级。

（三）建设目标

项目建设目标是将原有的若干套监控系统融合为一套监控平台集中管理且在法院专网运行，并使视频监控的储存时间达到90天。其中第一期建设内容如下：

1、硬件设备：磁盘阵列1台、硬盘16个、双路通用服务器1台，NVR录像机1台，网络摄像头14个，设备机柜2个；

2、软件平台：法院智慧警务管理平台1套。

二、采购内容清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用CVR(RAID) | 1 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 8 ▲网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传（须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） 9 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 10 ▲设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） 11 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 12 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 13 ▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） 14 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 15 ▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） 16 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 17 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 18 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 19 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 20 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 21 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 22 ▲为了保障系统的稳定性，投标产品需与管理平台为同一品牌厂家 | 台 | 1 |
| 2 | 企业级硬盘 | 3.5" 6TB SATA | 个 | 16 |
| 3 | 双路通用服务器 | 1 2U双路标准机架式服务器 2 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数不少于10核，主频不低于2.2GHz 3 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4 硬盘：4块4T 7.2K 3.5寸硬盘 5 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 8 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 4 | NVR | 4路H.265、H.264混合接入 128M接入/128M存储/256M转发 2盘位/1个HDMI、1个VGA，异源输出 6T以上硬盘 | 台 | 1 |
| 5 | 网络摄像机 | 1 具有400万像素 CMOS传感器。 2 最大分辨率2560x1440。 3 最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4 红外补光距离不小于50米。 5 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps。 6 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8 信噪比不小于55dB。 9 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10 ▲设备应支持多路访问功能，在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。（须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章） 11 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 12 不低于IP67防尘防水等级。 13 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 14 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 15 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 16 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 17 ▲为保障系统的稳定性，投标产品摄像机需与后端平台、存储为同一品牌设备 | 台 | 12 |
| 6 | 筒型网络摄像机 | 1 具有400万像素CMOS传感器。 2 ▲内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 3 内置红外与白光补光灯。 4 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 5 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 6 红外补光距离不小于100米。 7 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 8 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 9 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 10 信噪比不小于62dB。 11 ▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 12 ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 13 不低于IP67防尘防水等级。 14 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 15 ▲需提供GB28181检测报告 16 为保障系统的稳定性，投标产品摄像机需与后端平台、存储为同一品牌设备 | 台 | 2 |
| 7 | 42U服务器机柜 | 服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1200*2050，42U， 前单开网孔门，后双开网孔门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度 42U、宽度 600mm深度 1200mm 净重 约100kg 敞开百分比（前门） 78.0% 敞开百分比（后门） 77.2% 含2个或以上PDU 8位国标五孔10A插座，零火双断开关（带指示），带3m 3x1.5平方电源线 产品尺寸：44.4×44.4×482.6（mm） 额定电流：10A 产品材质：黑色，铝合金材质； 产品配件：M6螺钉、螺母各4pcs、说明书1pc 含3块以上托盘 | 个 | 2 |
| 8 | 法院智慧警务管理平台 | 1 支持AD域 2 监控点最多管理容量为1000000路 3 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 4 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 5 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 6 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 7 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 8 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 9 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 10 要求支持GB28181-2011/2016协议平台级联 11 要求最大支持管理电视墙100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒 12 要求支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 13 要求通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 14 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 15 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 16 ▲要求提供平台计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章 | 套 | 1 |
| 9 | 千兆光纤收发器 | 1电1光单模双芯千兆光纤收发器； | 台 | 5 |
| 10 | 布线辅材 | 六芯光缆、单芯跳纤、网线、15米HDMI线缆、空气开关、3芯6平方阻燃电缆、镀锌钢管、扎带、螺丝、膨胀螺丝、电工胶布、标识等 | 批 | 1 |
| 11 | 集成服务费 | 含原有磁盘阵列、服务器、交换机、硬盘录像机和电视等设备与相关线路的拆除移动或搬运；含地排、扁钢、地极、接地线等材料及安装；含调通网络和设备安装调试等费用 | 项 | 1 |

三、建设要求

（一）存储系统扩容

台山市人民法院目前共有319路200万摄像机（含10台第三方摄像机），22路400万摄像机，按照H.265编码格式进行存储容量计算，系统共需要118块6TB硬盘目前法院利旧设备有6台24盘位控制器磁盘阵列，共有102块6TB硬盘，此次项目存储需增加16块6TB硬盘，同时增加1台24盘位控制器磁盘阵列。

采用的计算方法是（319路×2M码流×24小时×90天+32路×4M码流×24小时×90天）×3600秒÷8÷1024÷1024结果约为710T.按每个硬盘的容量为6T计算，共需要118个。而现有的监控平台有102个6T硬盘。故本期增加16个6T硬盘,同时增加1台24盘位控制器磁盘阵列。

（二）系统组成

从系统的稳定性、可靠性和兼容性，以及高性价比角度出发，本方案采用基于IP网络架构视频流直写存储架构。整体解决方案采用CVR视频流直写存储方案和产品。

系统拓扑图

本方案是面向安防应用的存储系统，可以为法院提供专业、安全、可靠的视频/图片存储服务，底层的流式文件管理结构，可以完美解决监控循环覆盖写模式下的文件碎片问题。方案采用直写模式，节省了存储服务器投入，消除了单点故障环节和性能瓶颈。

（三）系统功能亮点

1、视频/图片存储功能

CVR存储系统直接连接摄像机/抓拍机，省略存储服务器，实现前端数据的直接写入，彻底解决单点故障，消除性能瓶颈。同时实现监控客户端的数据视频检索、回放功能。支持多种录像策略：手动录象、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像和报警预录像。支持本地和远程检索点播回放，支持回放时图像抓拍功能等。

2、监控性能优化，充分满足性能要求

CVR存储系统底层采用流媒体存储系统，彻底解决文件碎片，保证系统性能的稳定性。针对监控应用的特点对存储系统进行了优化，在写性能，写的高并发和写的高稳定度方面，CVR采用了独特大缓存的算法，配合多路并发写入顺序化机制，达到最佳性能效果。

3、精确检索、快速回放

CVR可直接管理视频流，设备中的所有录像资源，都可以随时随地灵活、快速、准确地检索和回放，检索可以精确到秒级；可以同时进行16路录像回放，回放过程中支持停止、暂停、恢复、快放、慢放、拖拉定位等控制功能。同一路视频可以分多段并行回放，大幅提高浏览和取证效率。

4、高可扩充性

在应用发展，存储需求增长，现有容量不足的情况下，可以简单的购买更多的存储接入网络，这样在提高了容量的基础上，也同时提高了性能。

5、断网录像

存储网络中断期间，结合前端设备录像接管，将视频信息暂存在前端设备内置存储介质上，当网络恢复后，视频信息自动复制到盘阵内，避免断网期间视频信息的丢失。

（四）新建综合管理平台

1、设备集中管理

本方案采用的新建综合管理平台最多支持监控点数量10W个，单个电视墙最大支持数量25*25个，能够为法院日后扩容提供容量支撑，实现一个平台管理所有设备的需求，管理更加集中便捷。

平台不仅支持纯视频监控设备，还集成门禁子系统、车辆管理子系统、访客管理子系统等智能化设备系统，为日后法院智能化管理设备进行无缝连接，实现更多的管理可能性，提升管理手段的智能化水平。

2、平台级联

方案设计采用符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181)标准的国标进行平台构建，平台通过国标协议对接省级法院平台，实现视频资源向省级平台进行推送共享，实现省级平台对下级法院平台的管理监控。

3、视频监控功能

视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能，满足用户多样的视频监控需求。

4、视频监控配置

视频监控配置包括视频预览、录像回放、事件布撤防及通用参数的配置，通过各参数的配置，达到预览回放等相关业务的实现。

5、视频预览配置

支持配置预览默认直连取流协议；支持配置云台模式（简洁模式、专家模式）；支持配置是否开启实时预览监控点的在线状态及数量统计；支持配置预览工具栏中功能项的隐藏、展示，功能项包括上墙显示、抓图、声音、紧急录像、及时回放、对讲、电子放大、主子码流、3D放大、云台控制、码流信息、图片监控、报警输出、录像回放；支持配置抓图的图片格式，图片格式包括JPEG、BMP；支持配置抓图方式，抓图方式包括单张抓拍、按时间抓拍（时间间隔200~3000毫秒）、按帧抓拍；支持配置对讲是否自动录音；支持配置取流重连次数和重连时间间隔（10~60秒）；支持配置是否开启GPU硬解码；支持配置预览时主子码流自适应；支持配置视频画面数量超过指定数量时，自动切换为子码流播放；支持配置是否开启记忆预览窗口；支持配置轮巡是否自动过滤离线点位；支持对配置了抓图计划的监控点，配置预览时是否开启图片监控；支持去控件化实现视频预览、录像回放功能。

6、录像计划

录像计划模板支持监控点录像计划配置，包括设备存储、中心存储、录像回传。设备存储配置内容包括码流类型、计划模板、是否存储音频记录。中心存储配置内容包括码流类型、计划模板、资源池、取流方式（直连取流、过流媒体取流）。录像回传配置的内容包括回传执行计划模板、回传录像计划模板、回传开始日期、资源池、取流方式（直连取流、过流媒体取流）、取流速度；

支持配置录像计划模板设置，包括全天候模板、工作日模板、周末模板、空模板及自定义模板，其中全天候模板、工作日模板、周末模板、空模板不可更改。

录像计划监控点可以同时配置本地存储和中心存储，且中心存储只能配置一个资源池；支持导出录像计划报表（CSV格式），包括实时流录像计划、历史流录像计划。实时流录像计划为即时保存的视频流信息的录像计划，历史流录像计划为对已经保存的录像再次保存到其他存储的录像计划。历史流录像计划目前平台支持设备存储录像另存到中心存储中；支持查看录像计划下发结果，结果信息包括发下配置数量、成功数量、失败数量、失败详情；支持录像计划查询；支持批量下发录像计划，下发方式分为下发选中计划、下发异常计划、下发所有计划；支持批量远程获取设备存储配置信息；支持批量清除录像计划；支持复制录像计划到指定监控点；支持配置回放解码前缓冲数据流大小（200~10240KB），解码后缓冲帧数（1~50帧）；支持单个录像下载片段大小设置，参数包含256M、512M、1G、2G。

7、抓图计划

支持计划模板配置，计划模板分为时间段模板和时间点模板。时间段模板包括全天候模板、工作日模板、周末模板、自定义模板。时间点模板包括全天整点模板、工作日整点模板、周末整点模板、自定义模板；支持抓图计划模板的增删改查，抓图计划展示字段包括监控点名称、所属区域、抓图质量、抓图计划、抓图间隔；支持批量删除抓图计划模板；

8、事件布撤防

支持配置计划模板，包括全天候模板、工作日模板、周末模板、自定义模板。全天候模板、工作日模板及周末模板为默认模板，不允许被修改；支持选择不同的事件类型进行布撤防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；支持对监控点配置计划模板、进行布撤防；支持对监控点批量配置布撤防计划；支持手动对监控点批量布撤防；支持对监控点布撤防信息搜索；

9、对讲关联配置

支持监控点关联对讲通道的配置；支持清除监控点与关联对讲通道配置；支持批量清除监控点与关联对讲通道配置；支持查询监控点与关联对讲通道配置。

10、通用参数配置

支持云台操作权释放时长配置，时长最多300秒；支持配置视频图像上是否叠加操作云台的用户名；支持配置是否开启限时预览（指定每次预览时长），时长最多30分钟。

11、实时预览

实时预览功能主要用于视频的实时查看，其中可以通过配置视图、轮巡、广播分组等实现不同的视频预览方式。视频预览支持预览取流方式切换包括直连设备取流/非直连设备取流；支持监控画面3D放大；支持视频预览切换为图片监控；支持监控点预览画面进行抓图、打开/关闭声音、电子放大、主子码流切换、查看码流信息、报警IO输出反控、紧急录像、及时回放功能；支持预览窗口布局切换，包含1、4、9、16、25常规画面分割，1+2、1+5、1+7、1+8、1+9、1+12、1+16、4+9、3+4、1+1+12等个性化画面分割以及1x2、1x4的走廊分割模式；支持预览画面自适应和全屏一键切换；支持预览画面中显示热成像设备温度信息；支持在预览应用中进行单窗口回放；支持预览视频一键上墙；支持使用标识区别级联监控点；支持车位相机、卡口抓拍机、违停球、车载设备的实时预览和录像回放；支持辅屏预览（1个辅屏）。

资源视图支持监控点和窗口布局以视图的形式进行管理，包括公有视图和私有视图；支持视图组的增删改查；支持云台控制、云台锁定、云台抢占（登录账号优先级高的可以抢占优先级低的账号）；支持监控点的预置点、巡航、轨迹设置；支持对监控点画面亮度、色度、对比度、饱和度设置；

轮巡分组支持轮巡分组的轮巡监控点添加和删除、窗口个数设置、轮巡顺序设置、轮巡时间间隔设置；支持视频轮巡分组增删改查；支持轮巡分组顺序的上下移动；支持轮巡的暂停、开始、切换操作；广播对讲支持通道广播分组增删改；支持中心按分组进行广播；支持中心与前端设备语音对讲（除NVR）；支持通过SDK、国标、Ehome、ISUP5.0协议接入的设备进行级联对讲；

12、录像回放

录像回放主要应用于查看历史视频信息，可以通过不同的方式查看录像，且可以实现录像的下载、剪切等操作。支持多画面播放时同步回放和异步回放切换；支持录像回放窗口布局切换，包含1、4、9、16等四种回放窗口分割类型；支持录像正放、倒放、快进、慢放、单帧播放，拖动进度条操作，快放速率包括1、2、4、8、16速率，慢放速率包括1/2、1/4、1/8速率；支持录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定设置；支持录像播放时声音开关闭、录像抓图、录像画面关闭、全屏播放操作；支持当鼠标停留时间轴时显示缩略图；支持单路1080P及以下的云存储视频录像32/64倍速正放/倒放；支持4/9/16分段回放；支持查询录像时，日期控件上标记当天是否有录像。有录像的日期通过蓝色标点标识；支持录像下载暂停、开启、搜索操作；支持当鼠标停留时间轴时显示缩略图；支持录像下载任务查询；支持切换监控点后，录像回放、下载时间范围保持不变；支持快速人脸检索。

13、全景监控

全景监控主要用于全景摄像机的视频预览，通过特殊设备实现全景的预览效果。支持球型鹰眼、全景摄像机以全景模式进行观测；支持球型鹰眼的观测模式切换；支持全景画面中抓图、紧急录像、电子放大；支持球机画面中抓图、紧急录像、电子放大、3D放大、云镜控制；支持全景监控画面悬浮窗口展示球机画面。

14、电视墙

电视墙应用于中心大屏幕，专注视频上墙，调度解码资源将前端编码设备的视频画面在电视墙上显示。电视墙提供了解码资源管理、电视墙资源管理、电视墙/窗口的控制及内容上墙等功能。

资源管理支持电视墙的增删改查；支持管理LCD和LED两种类型电视墙；支持解码设备的增删改；支持主动发现注册到平台服务器的解码设备；支持修改和删除解码设备；支持解码资源与电视墙大屏关联、取消关联；支持通过多线路添加解码器；支持电视墙关联解码器通道，一个解码器通道只能关联一个监视器。

场景管理支持电视墙场景的增删改；支持配置电视墙场景切换计划，支持按天、周为周期切换；支持配置电视墙场景窗口，包含窗口漫游、分割、开窗、拼接、窗口名称、编号配置、窗口置顶置底；支持窗口名称的编辑和修改，窗口名称最长16个字符，设置为空则删除窗口名称；支持窗口置顶置底操作，当有多个开窗窗口层叠时，可针对窗口置顶/底，该窗口会在最顶/底层显示；支持报警窗口设置，可将窗口按高、中、低等设为报警窗口，系统中有相应等级的报警上报时，在报警窗口自动上墙；支持报警窗口和轮巡窗口分离，避免报警信息因轮巡切换丢失；支持窗口自定义编号，编号范围为1~2147483647；支持一键自定义窗口编号；支持LED效果展示，配置虚拟LED；支持轮巡计划增删改。

上墙控制支持指定电视墙的场景一键上墙；支持监控点上墙、下墙操作；支持监控点的预览、回放、主子码流切换、声音控制、强制子码流设置；支持监控点在线状态显示；支持配置上墙监控点是否直连取流；支持通过标记对联动上墙画面与普通上墙画面进行区分；支持切换电视墙，切换场景；支持控制轮巡，包括开启、暂停、停止轮巡。

（五）前端设备设计

由于前端原有10个摄像机不支持接入升级的监控平台，故工程更换10个原有的摄像机，同时保密室新增2个摄像机。具体设计参数如下：

像素为400万采用星光级1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，调节角度为水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；宽动态: 120 dB；最低照度为0.005 Lux，0 Lux with IR；焦距&视场角: 4 mm@ F1.6，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选）；红外距离: 最远可达30 m；最大图像尺寸: 2560 × 1440。

四、设备支撑要求：

要求提供配套设备的详细技术方案（包括设备优势介绍、性能指标说明、实体图片展示、工作原理示意图等）。

五、项目实施要求

供应商须提供本项目的实施方案，指定项目负责人，负责本项目的安装和调试，并对系统质量负责，施工完成时间须在签订合同后70个日历日内完成。

六、售后服务要求

根据实际情况，为了保障后期的系统正常稳定运行，将运维纳入本次项目建设内容，由成交供应商进行系统运维。总体要求如下：

1、本项目维护期为1年，自项目通过最终验收之日起计算。

2、设备故障报修的响应时间：设备故障报修的响应时间：1小时，若电话中无法解决，运维人员应到达现场进行维护，排除故障时间为8小时以内。

设备故障报修的到场时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时，其余时间为4小时，紧急情况下应2小时到场，并在24小时内排除故障。

3、如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内替换为不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障设备修复。

4、所有设备保修服务方式均为成交供应商或原厂家上门保修。

5、保修期内，成交供应商负责对其提供的设备整机进行维修和软件维护、应用软件升级。

6、成交供应商应制定保修期内对系统的巡检制度，保证在责任维护期内的巡检维护工作，巡检内容包括外场设备运行状态、供电线路等项目所属工程内容。

七、培训要求

成交供应商须提供完整的庭审直播管理系统操作的培训方案，培训方式包括现场培训和集中培训，主要内容包括应用系统的操作使用、维护、安装等；主要培训对象为使用人员、管理人员及技术人员。

八、知识产权

成交供应商保证采购人在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商负责全额赔偿。

九、保密要求

成交供应商应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守采购人的有关规定。实施工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。

十、验收要求

1、验收依据：采购文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、系统验收：成交供应商根据采购要求进行产品安装、调试、测试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

3、验收时成交供应商必须派代表参加，验收完毕由采购人代表和成交供应商代表在验收报告上签名确认。

6、验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

十一、付款方式

1、签订合同后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%；

2、项目主要设备到货并经采购人验货合格后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%；。

3、项目安装调试完成并验收合格后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同金额的40%。

十二、评审方式

1、本项目系采购人自主采购项目，采购人自主组建评审小组，成员由采购人的工作人员组成，且报价人不少于1家即可正常开标评审。

2、在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务相等且评标价格最低的原则确定成交供应商。如果成交候选人的评标价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。若通过上述综合评审后仍确定不了成交供应商时，评审小组将以投票方式确定成交候选人。

# 第三部分　报价文件格式

报价文件密封袋封面：

台山市人民法院采购项目报价文件 密封内容：□报价文件 采购项目编号：TSFY-2021010 采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期） 报价人名称(公章)： 在2021年12月16日16时00分之前不得启封 声明：若发布的采购文件有任何修改或更正通知时，我方已在报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。

注：密封包装标贴此封面，并在封口处加盖公章。

报价文件封面：

报价文件

采购项目编号：TSFY-2021010

采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期）

报价人名称(公章)：

日 期：      年    月     日

报价文件目录

一、自查表 ……………………………………………………………………（页码）

二、资格性文件 ………………………………………………………………（页码）

三、条款响应表 ………………………………………………………………（页码）

四、价格部分 …………………………………………………………………（页码）

注：

1、请报价人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。

2、报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或报价文件每页（含封面）加盖报价人单位公章。

### 一、自查表

（一）资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查 结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 1.报价承诺函。按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书。按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4.报价人的税务登记证副本复印件（如有三证合一的证书，不需要另外单独提供税务登记证书） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.报价人的基本账户开户许可证复印件 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 6.报价人必须具有从事本项目的经营范围和专业技术能力（提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 7.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 8.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 9. 本项目不接受联合体报价 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1. 报价文件完全响应采购文件带“★”要求及其他实质性要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2.报价总金额是固定价且是唯一的，最终报价未超过本项目采购预算 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为报价人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

日期：    年   月   日

### 二、资格性文件

（一）报价承诺函

报价承诺函

致：台山市人民法院

依据贵方采购项目  （采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期），采购项目编号：TSFY-2021010）  的采购邀请，我方代表  （姓名、职务）   经正式授权并代表   （报价人名称）   递交密封册装的全套报价文件，在此，我方为一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

- 我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按采购方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 完全服从和尊重评审小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

- 同意按采购文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

- 我方在参与本次报价活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

承诺日期：  　  年 　 月  　 日

联系电话：

注：本承诺函内容不得擅自删改。

（二）法定代表人/负责人资格证明书

法定代表人/负责人资格证明书

致：台山市人民法院

同志现任本单位　　　　　　职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

附：代表人/负责人性别：　 　，年龄：     ，身份证号码：

统一社会信用代码：   　      　    　　，企业类型：

经营范围：

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

签发日期：                年    月    日

须附：法定代表人/负责人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（三）法定代表人//负责人授权委托书

法定代表人//负责人授权委托书

致：台山市人民法院

本授权委托书声明：       是注册于 （国家或地区）  的 （报价人名称）     的法定代表人/负责人，现任              职务，有效证件号码：                   。现授权  （姓名、职务）   作为我方的全权代理人，就采购项目（采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期），采购项目编号：TSFY-2021010）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：       年    月    日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（四）无重大违法记录的声明

无重大违法记录的声明

致：台山市人民法院

关于贵方的采购项目（采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期），采购项目编号：TSFY-2021010），我方愿意参加报价，并声明如下：

我方参加本项目报价前三年内在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目报价时也没有因违法经营被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我方愿承担相应法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

日期：         年    月    日

（五）非联合体声明

非联合体声明

致：台山市人民法院

我方作为贵方组织的采购项目（采购项目名称：台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期），采购项目编号：TSFY-2021010）的报价人，根据采购文件的要求，现郑重声明如下:

我方参加本次采购项目为非联合体。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

日期：         年    月    日

### 三、条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受用户需求书内容 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 同意采购人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明： |

注：

1、如报价人在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

日期：         年    月    日

### 三、价格部分

报价总表

| 采购项目名称 | 台山市人民法院监控音视频集中平台项目（一期） |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | TSFY-2021010 |
| 项目报价总价 | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |
| 服务期限 | 本项目服务期限自合同签订生效之日起一年。 |

注：

1、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

4、报价被视为报价人的最后报价或成交价，应为按采购要求完成本项目的一切费用之和。

5、报价不能超出采购预算价，超出的报价为无效报价。

6、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人名称（公章）：

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

日期：         年    月    日